## Slide 1
【プログラム】
◇ IR_mes_compact_03.m
簡易型インパルス応答測定 TSP法、Log-SS法 で測定できる。cross fade 切り出しなどはついていない。
必要最小限の構成なので、プログラムが理解しやすい
◇ IR_mes_12.m
インパルス応答測定 TSP法、Log-SS法、M系列 で測定できる
◇ IR_mes_21_beta11.m
インパルス応答測定（適応スペクトル形） NW-SS、MN-SS で測定できる
パワースペクトルからSS信号を設計する方法なので、TSP、Log-SS、も合成できる
パワースペクトルを帯域制限して与えれば、帯域制限したLog-SSなども利用できる
！注！ このプログラムは、十分にバグ取りが出来ていないベータ版ですので注意ください
（関数 SSsyn01, mps21, extract_ir_01 を使用） 切り出し(extract_ir_01) は全帯域なので性能良くない
◇ DA_AD_sync_01.m
パルス信号を用いた、DAとADの同期性の測定。DAとADの出力-入力を直結（ループバック）、または、
スピーカ－マイクを接近させて測定する。遅延量が負となった場合は、入力を3周期出力する、などの
対策が必要
【関数】
◇ cross_fade_01.m： [yy, ndel] = cross_fade_01(rec, NN)
クロスフェード切り出しの関数。rec に受音2周期、NNは周期点数、yyは切り出し結果
原理は、cross_fade_01.ppt をご覧ください
◇ sig_gen_upTSP_03.m： [ss, ISS] = sig_gen_upTSP_03(NN, JJ, AA)
up-TSPの合成関数
◇ sig_gen_downTSP_03.m： [ss, ISS] = sig_gen_downTSP_03(NN, JJ, AA)
down-TSPの合成関数
◇ sig_gen_Log_SS_03.m： [ss, ISS] = sig_gen_Log_SS_03(NN, JJ, AA)
Log-SS の合成関数
◇ sig_gen_MLS_01.m： [mm, IMM] = sig_gen_MLS_01(NN, AA)
M系列の合成関数
◇ chk_dataloss_01.m： [loss_yn, idx] = chk_dataloss_01(rec, LL)
AD データの欠落をチェック （欠落が 0 になる場合）
【データ(MATファイル)】
◇ HPF50_20Hz_48k_80.mat: 低域騒音カット用HPF のFIR係数
◇ HPF70_30Hz_48k_80.mat: 低域騒音カット用HPF のFIR係数
◇ imp_smpl.mat: シミュレーション用インパルス応答データ（IR_mes_11 で使用）
見本プログラムのリスト
2015. 8.28 電機大 金田
% このプログラムは参考プログラムですので、利用にあたっては、ご自分の責任で動作確認を行ってください。
% 不具合がありましたら、kaneda@c.dendai.ac.jp までご一報いただけると幸いです。
% バグ情報、プログラムのアップデート情報は、ホームページに掲載します。
・MATLAB の Version は R2007b と、少し古いもので作成しています。したがって、一部最新の Version には対応しないものがあるかと思いますが（特に、関数）、各自で修正いただきますよう、お願いいたします。もし、修正においてお困りの場合は、メールでご連絡いただければ、即時対応は困難ですが、可能な限り対応いたします。
・asio 対応の入出力関数である pa_wavplayrecord は、フォルダ「pa_wavplay 0.21」に含まれています。MATLABのtoolbox フォルダに保存して使用ください。
「C:\Program Files\MATLAB\R2007b\toolbox」 など
ソースは、下記URLをご覧ください。
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/4017-pa-wavplay/content/